## Slide 1
1,00 m / 100kg
D1=0,2m
D2=0,7m
M1=40 kg
M2=60 kg
(M1xD1) +(M2xD2 )
40x0,2 + 60x0,7
8 +42=50
Centre de gravité =
Somme des moments
Somme des masses
= 50 / 100
= 0,5 m
Calcul de la position du CG d’un solide

## Slide 2
1,00 m / 100kg
D1=-0,2m
D2=0,3m
M1=40 kg
M2=60 kg
(M1xD1) +(M2xD2 )
40x(-0,2) + 60x0,3
-8 +18=10
Centre de gravité =
Somme des moments
Somme des masses
= 10 / 100
= 0,1 m
Calcul de la position du CG d’un solide

## Slide 3
balances
C
G
A
A = 0,74 m
Cas 1: appareil à masse à vide équipé G = 0,29 m /plan de référence
B
M1
85 kg
M2
90 kg
M3
90 kg
Plan de référence
B = 1,4 m
C = -0,66 m
MVE
265
=
CxM1 +A(M2+M3)
(-0,66x85)+ (0,74x180)
= 0,29 m

## Slide 4
balances
C
G
A
A = 0,74 m
B = 1,40 m
C = - 0,66 m
Cas 2 : appareil avec masse en ordre d’exploitation C = 0,42 m /plan de référence
B
M1
85 kg
M2
115 kg
M3
115 kg
Plan de référence
M4 40kg
M5 10kg
D
MOE
315
D = 1,15 m
CxM1+A(M2+M3)+D(M4+M5)
=
=
77,1+57,5
0,43

## Slide 5
balances
C
G
A
A = 0,74 m
B = 1,40 m
C = - 0,66 m
B
M1
85 kg
M2
170 kg
M3
195 kg
Plan de référence
M4 40kg
M5 10kg
D
MMD
450
D = 1,15 m
CxM1+A(M2+M3)+D(M4+M5)+E(M6+M7)
=
=
134,6+87,75
0,49
Cas 3 : appareil avec masse maxi au décollage C = 0,49 m /plan de référence
E
E = 0,65 m
M6+M7
55 + 80